## Slide 1: 实验四 单周期CPU设计
2022春季
zjx@ustc.edu.cn

## Slide 2: 实验目标
理解单周期CPU的结构和工作原理
掌握单周期CPU的设计和调试方法
熟练掌握数据通路和控制器的设计和描述方法

## Slide 3: 实验内容
设计单周期RISC-V CPU，可执行以下10条指令
  add, addi, sub, auipc, lw, sw, beq, blt, jal, jalr
配合外设和调试单元PDU，实现对CPU的下载测试
PDU
CPU和MEM
dbg_bus
rstn
clk_cpu
x
(btnu)
(sw15-0)
step
rstn
(cpu_resetn)
(clk100mhz)
(btnl)
del
(btnd)
cont
io_bus
(btnc)
data
(btnr)
chk
clk
seg
led
(led15-0)
(an7-0, ca-cg)
stop
(led16r)
seg_sel
(led17)
Notes: ALU: ADD、SUB、AND、OR、XOR、SLL、SRL、SRA、SLT、SLTU
MEM: LB、LBU、LH、LHU、LW、SB、SH、SW
CTRL: JAL、JALR、BEQ、BNE、BLT、BLTU、BGE、BGEU

## Slide 4: 运算指令
add rd, rs1, rs2 # x[rd] = x[rs1] + x[rs2]
addi rd, rs1, imm # x[rd] = x[rs1] + sext(imm)

## Slide 5: 运算指令 (续)
lui rd, imm # x[rd] = sext(imm[31:12] << 12)
auipc rd, imm # x[rd] = pc + sext(imm[31:12] << 12)

## Slide 6: 访存指令
lw rd, offset(rs1) # x[rd] = M[x[rs1] + sext(offset)]
sw rs2, offset(rs1) # M[x[rs1]+sext(offset)=x[rs2]

## Slide 7: 分支指令
beq rs1, rs2, offset # if (rs1 == rs2) pc += sext(offset)
blt rs1, rs2, offset # if (rs1 < s rs2) pc += sext(offset)
bltu rs1, rs2, offset # if (rs1 < u rs2) pc += sext(offset)

## Slide 8: 跳转指令
jal rd, offset # x[rd] = pc+4; pc += sext(offset)
jalr rd, offset(rs1) # t =pc+4; pc=(x[rs1]+sext(offset))&~1; x[rd]=t

## Slide 9: RV32I 指令编码

## Slide 10: RV32I 指令编码 (续)

## Slide 11: 单周期CPU数据通路

## Slide 12: 单周期CPU数据通路+控制器

## Slide 13: 外设和调试单元
PDU：Peripherals and Debug Unit
  控制CPU运行方式，查看数据通路状态
  管理外设 (开关sw、指示灯led、数码管seg、计数器cnt等)，实现基本输入/输出
PDU
CPU和MEM
dbg_bus
rstn
clk_cpu
x
(btnu)
(sw15-0)
step
rstn
(cpu_resetn)
(clk100mhz)
(btnl)
del
(btnd)
cont
io_bus
(btnc)
data
(btnr)
chk
clk
seg
led
(led15-0)
(an7-0, ca-cg)
stop
(led16r)
seg_sel
(led17)

## Slide 14: CPU运行调试
控制CPU运行方式
  step: 单步运行，按动step，CPU执行一条指令后停止(stop = 1)
  cont: 连续运行，利用x和del编辑断点地址 (brk_addr)，按动cont，CPU连续运行 (stop = 0)，直至PC = brk_addr后停止 (stop = 1)
查看数据通路状态
  当CPU停止 (stop = 1) 时，利用x和del编辑查看地址 (chk_addr)，按动chk，chk_addr和数据通路状态(chk_data)分别显示在指示灯led和数码管seg上，再次单独按动chk，将顺序显示后续信息
调试信号DBG_BUS
  pc：输入，32位，PC，当前执行指令的地址
  chk_addr：输出，16位，查看地址
  chk_data：输入，32位，查看数据

## Slide 15: CPU运行调试 (续)
chk_addr | chk_data
0 00x | pcs
1 0yy | RF
2 zzz | DM
x：流水段寄存器编号
yy：寄存器堆地址
zzz：数据存储器地址
x, y, z：十六进制数字
xx | chk_data | 说明
0 | npc | 下一条执行指令的地址
1 | pc | 当前执行指令的地址
2 | instr | 当前执行指令的代码
3 | ctrl | 当前执行指令的控制信号
4 | a | RF读出的第1个源操作数
5 | b | RF读出的第2个源操作数
6 | imm | 生成的立即数
7 | y | ALU运算结果
8 | mdr | 数据存储器读出的数据
数据通路地址编码
  chk_addr：4位16进制数，最高位区分查看数据类型（寄存器堆RF、数据存储器DM、PC及其他)，余下位表示具体地址

## Slide 16: CPU输入/输出
CPU通过存储器映射的输入/输出 (Memory-Mapped Input/Output, MMIO)方式访问开关、指示灯、数码管、计数器等I/O设备(外设)
输入/输出信号IO_BUS
  io_addr：输入，8位，外设地址
  io_dout：输入，32位，外设输出数据
  io_din：输出，32位，外设输入数据
  io_we：输入，1位，外设写控制信号
  io_rd：输入，1位，外设读控制信号

## Slide 17: I/O端口
序号 | 偏移地址 | I/O端口名称 | I/O端口类型 | 外设说明
0 | 0x00 | led_data | Output | led15-0
1 | 0x04 | swt_data | Input | btn, sw15-0
2 | 0x08 | seg_rdy | Input | 数码管准备好
3 | 0x0C | seg_data | Output | 数码管输出数据
4 | 0x10 | swx_vld | Input | 开关输入有效
5 | 0x14 | swx_data | Input | 开关输入数据
6 | 0x18 | cnt_data | Input | 计数器数据
直接I/O端口：led_data、swt_data、cnt_data
查询式I/O端口：seg_data、seg_rdy、swx_data、swx_vld

## Slide 18: 查询式输出过程
复位时，PDU将数码管准备好标志置1 (seg_rdy = 1)
CPU输出seg_data时，PDU保存该数据，同时自动将seg_rdy清零
按任意键(x、del)，PDU自动将seg_rdy置 1（表示数码管输出的数据已被查看，可以接收下一个数据输出）
N
结束
Y
开始
输入seg_rdy
seg_rdy = 1?
输出seg_data

## Slide 19: 查询式输入过程
复位时，PDU将输入数据有效标志清零 (swx_vld = 0)
x、del：编辑输入数据(tmp)
data：如果swx_vld = 0，则将tmp保存至swx_data，并将tmp清零和swx_vld置 1
CPU读取swx_data时，PDU自动将swx_vld清零
N
结束
Y
开始
输入swx_vld
swx_vld = 1?
输入swx_data

## Slide 20: 开关多用途输入
利用开关 (sw15-0) 一次输入1位十六进制数字，按钮(btnl) 一次删除 (del) 1位十六进制数字，可以编辑多位十六进制数据，同时显示在数码管上
操作次序 | 数码管显示
x (sw1) | 00000001
x (sw2) | 00000012
x (sw0) | 00000120
del (btnl) | 00000012
x (sw10) | 0000012A
x (sw11) | 000012AB
依据随后按动的功能按钮不同，该数据有不同的含义
  断点地址(brk_addr)：在CPU停止时，按动连续运行cont按钮(btnd)
  查看地址(chk_addr)：在CPU停止时，按动查看chk按钮(btnr)
  开关输入数据(swx_data)：在CPU运行或停止时，按动数据data按钮(btnc)

## Slide 21: 数码管多用途显示
利用8个7段数码管可以显示8位十六进制数据，即32位二进制数据
在不同的上下文情况下，该数据有不同的含义，利用三色指示灯(led17)指示当前数码管显示数据类型(seg_sel)
  数码管输出数据(seg_data)：CPU运行时输出到数码管的数据，led17=蓝色
  开关多用途编辑数据：断点地址(brk_addr)、查看地址(chk_addr)、开关输入数据(swx_data) ，led17=绿色
  数据通路状态数据：CPU停止时，按动查看(chk)按钮(btnr)显示寄存器堆RF、数据存储器DM、PC等内容，led17=红色

## Slide 22: CPU模块接口
module cpu (
input clk,
input rstn,
//IO_BUS
output [7:0] io_addr, //外设地址
ouput [31:0] io_dout, //向外设输出的数据
output io_we, //向外设输出数据时的写使能信号
output io_rd, //从外设输入数据时的读使能信号
input [31:0] io_din, //来自外设输入的数据
//Debug_BUS
output [31:0] pc, //当前执行指令地址
input [15:0] chk_addr, //数据通路状态的编码地址
output [31:0] chk_data //数据通路状态的数据
)

## Slide 23: PDU模块接口
module pdu (
input clk, //clk100mhz
input rstn, //cpu_resetn
input step, //btnu
input cont, //btnd
input chk, //btnr
input data, //btnc
input del, //btnl
input [15:0] x; //sw15-0
output stop, //led16r
output [15:0] led, //led15-0
output [7:0] an, //an7-0
output [6:0] seg, //ca-cg
output [2:0] seg_sel, //led17
//IO_BUS
input [7:0] io_addr,
input [31:0] io_dout,
input io_we,
input io_rd,
output [31:0] io_din,
//Debug_BUS
input [31:0] pc
output [15:0] chk_addr,
input [31:0] chk_data
)

## Slide 24: 实验步骤
设计单周期CPU，将CPU和PDU整合后下载至FPGA，进行逐条指令功能测试
  指令存储器和数据存储器采用IP例化的分布式存储器，容量均为256x32位，使用LabH3实验步骤1生成的COE文件初始化
  寄存器堆和数据存储器各增加一个用于调试的读端口
  MMIO的起始地址为0
将CPU和PDU整合后下载至FPGA，进行排序程序测试
  使用LabH3实验步骤2生成的COE文件初始化
  MMIO的起始地址为0xff00
  查看电路资源使用情况和电路性能
选项：扩展单周期CPU设计，实现更多条指令功能，并对扩展指令进行下载测试

## Slide 25: The End